## Slide 1: Аналоговые генераторы сигналов
Алексеева Юлия
гр. R34362

## Slide 2
2
Генератор сигналов – это устройство, которое позволяет получить различные сигналы необходимой формы, имеющие заданные энергетические или статистические характеристики.
Что такое генератор сигналов?

## Slide 3
3
В зависимости от типа генератора формируемый сигнал может меняться от простого синусоидального, пилообразного и прямоугольного до сигнала с аналоговой модуляцией.
Диапазон частот может меняться от нескольких кГц до десятков ГГц.
Что такое генератор сигналов?

## Slide 4
Где используют генераторы сигналов?
Проверка и настройка различных приборов
Определение частотных характеристик схем
Разработка и производстве электронных модулей и компонентов
Для испытаний на электромагнитную совместимость
Для военных целей
Для измерения коэффициента усиления, линейности, полосы частот и т. п.

## Slide 5
Какие сигналы можно получить?
Синусоидальные сигналы
Меандры и прямоугольные сигналы
Пилообразные и треугольные сигналы
Перепады и импульсы
Сложные сигналы
  С аналоговой, цифровой, широтно-импульсной и квадратурной модуляцией
  Цифровые последовательности и кодированные цифровые сигналы
  Псевдослучайные потоки битов и слов

## Slide 6
Типы генераторов
Тональные генераторы
Генераторы стандартных сигналов
Генераторы высокочастотных сигналов
  Аналоговые
  Векторные
Генераторы сигналов произвольной формы
  Существует множество различных типов генераторов сигналов с различными целями и приложениями и с различными уровнями затрат

## Slide 7
7
Аналоговые генераторы
Генератор АКИП-3417/1 с частотным диапазоном 1 мкГц … 1000 МГц
  К высокочастотным аналоговым генераторам условно можно отнести генераторы с верхней границей частотного диапазона от 1 ГГц и выше.
  Аналоговые приборы формируют высококачественные ВЧ-сигналы, обеспечивают АМ/ЧМ, импульсную и ФМ-модуляцию. Ключевыми параметрами для таких приборов являются диапазон частот, выходная мощность, фазовый шум, уровень гармоник, типы модуляции.

## Slide 8
8
Схема и принцип действия аналогового генератора сигналов
Блок-схема аналогового генератора ВЧ-сигналов

## Slide 9
9
Синтезатор
Формирует колебания с помощью умножения и деления частоты фиксированного опорного сигнала кварцевого генератора.
Как правило, генератор сигналов можно использовать с внешним источником опорного сигнала, подключенного к соответствующему частотному входу. Такой подход позволяет синхронизироваться с другими измерительными приборами, например, с анализатором спектра.

## Slide 10
10
Автоматическая регулировка уровня (АРУ)
АРУ выполняет три задачи:
Установка уровня с малым шагом (до 0,01 дБ)
Поддержание постоянного значения уровня в диапазоне температур и во времени
Амплитудная модуляция (АМ) путем изменения входного значения
Сигнал синтезатора подается на PIN-диодный модулятор. Расположенный далее усилитель позволяет скомпенсировать внутренние потери модулятора. Гармоники, находящиеся выше максимальной выходной частоты синтезатора, подавляются последующим фильтром нижних частот

## Slide 11
11
Ступенчатые аттенюаторы
Так как ослабление уровня, полученное с помощью системы АРУ, часто оказывается недостаточным, между системой АРУ и выходом генератора сигналов помещается ступенчатый аттенюатор.
Принцип работы аттенюаторов, применяемых в радиочастотном диапазоне – делитель напряжения на резисторах или конденсаторах. Входной сигнал распределяется между резисторами пропорционально сопротивлениям.

## Slide 12
12
Основные характеристики генераторов
Фазовый шум
  Характеризует кратковременную стабильность кварцевых генераторов, которые используются в генераторе сигналов для формирования сигналов с различной частотой и формой
  Паразитные составляющие
  Паразитные составляющие (гармоники и субгармоники) возникают из-за нелинейности компонентов (усилителей, смесителей и пр.)

## Slide 13
13
Основные характеристики генераторов
Стабильность частоты
Кратковременная стабильность определяется статистическими или
детерминированными флуктуациями частоты относительно среднего значения.
Долговременная стабильность относится к изменению средней частоты, вызванному медленному изменению параметров компонент, которые определяют частоту (опорных генераторов)
Точность и время установки уровня
Точность и время установки уровня зависят от типа используемого синтезатора, типа ступенчатого аттенюатора и состояния системы АРУ

## Slide 14
14
Основные характеристики генераторов

## Slide 15
15
Спасибо за внимание!